## Slide 1: Sliding Squares in Parallel
Készítette:
Gergelyi Laura Boglárka, Szász Kristóf, Kiss Marcell

## Slide 2: Moduláris robotok újrakonfigurálása algoritmikusan
Feladat: Adott négyzet alakú modul kezdőkonfigurációban → át kell őket alakítani célkonfigurációvá → közben mindvégig összekapcsolva kell maradniuk
Két modell:
  Labeled: minden modul egyedi
  Unlabeled: modulok azonosak

## Slide 3: Korábbi kutatások, eredmények
Cél: a mozgások számának minimalizálása
Reconfigurációk:
  O(n²) mozgással, vagy
  O(nP) mozgással (P = bounding box kerülete)
Hátrány: teljesen szekvenciális (egyszerre csak egy modul mozog)

## Slide 4: A kihívás
A gyakorlati robotrendszerek párhuzamosan is tudnak mozogni. Ezért a cél:
időoptimalizált (makespan-optimal) megoldások kidolgozása,
ahol több modul egyszerre mozoghat, de még mindig ütközésmentesen és kapcsolódva.
A szerzők tehát azt vizsgálják, hogyan lehet a párhuzamos mozgást kihasználni, hogy sokkal gyorsabban történjen a teljes átrendezés.

## Slide 5: Mozgásformák a „Sliding Squares” rendszerben
A szerzők kétféle mozgást engednek meg a modellben:
Slide move – amikor egy négyzet elcsúszik az egyik szomszédos, üres rácscellába (például jobbra, balra, fel vagy le).
Convex move – amikor egy négyzet sarok mentén fordul át (átlép a diagonális cellába), de csak akkor, ha ez nem bontja meg a kapcsolódást.
Ezek a mozgások láncolhatók (chained): vagyis több ilyen lépés egymás után hajtható végre, akár több modullal párhuzamosan, ha nem ütköznek.

## Slide 6: Elméleti eredmények
Címkézetlen (unlabeled) eset:
  Már a makespan = 1 ütemezés eldöntése is NP-teljes
Címkézett (labeled) eset:
  makespan = 1 → polinomiális időben megoldható
  makespan = 2 → NP-teljes
Az új algoritmus áttörést jelent, mert a szekvenciális módszerektől elmozdul a párhuzamos, optimalizált reconfiguráció felé, amely elméletileg optimális és gyakorlatban is megvalósítható.

## Slide 7: Modell definíciója, a mozgások szabályai, és az ütközések típusai

## Slide 8: A kutatás alapja: a rácsmodell (grid model)
A robotok (vagy modulok) négyzet alakú egységek, amelyek az egész számok koordinátáival definiált rácson (integer grid) helyezkednek el.
Minden cella (négyzet) egyetlen modult tartalmazhat.
Egy cellát a koordinátái azonosítanak: x(u), y(u).
A rács irányai:
  (1, 0) → kelet,
  (0, 1) → észak,
  a negatív irányok pedig nyugat és dél.
Ez azért fontos, mert az algoritmus ezekre a diszkrét koordinátákra építve írja le a mozgásokat.

## Slide 9: Szomszédság és kapcsolódás
A modulok közötti kapcsolatokat szomszédsági viszonyokkal írják le:
Edge-adjacent (élszomszédos): két cella közös élt oszt meg.
Vertex-adjacent (csúcsszomszédos): csak a sarkuk ér össze → „diagonálisan szomszédos”.
A konfiguráció (C) az összes elfoglalt cella halmaza. Egy konfiguráció érvényes (valid), ha a cellák élszomszédos gráfja összefüggő (vagyis minden modul közvetve össze van kapcsolva).
Minden konfigurációhoz tartozik egy legkisebb téglalap (bounding box), amely az összes modult lefedi, és ennek a kerülete P – ez a későbbi makespan számítás alapja.

## Slide 10: A mozgás típusai
A modulok kétféle mozdulatot hajthatnak végre, mindig rácspontosan és ütközésmentesen:
Slide (csúszás):
  A modul egy élszomszédos cellába csúszik,
  csak akkor, ha az út mentén végig foglalt cellák vannak (vagyis a modul egy „fal mentén” csúszik).
Convex transition (konvex átmenet):
  A modul átlép egy sarok mentén egy szomszédos cellába,
  csak akkor lehetséges, ha a célcella és az átmeneti cella üres.
Példa: Egy modul elmozdulhat keletre, ha mellette lévő cellák folyamatosan foglaltak, vagy „átugorhat” egy üres sarok mentén.

## Slide 11: Párhuzamos mozgás – „transformation”
Ha több modul egyszerre hajt végre mozgást, az egy transformation (átalakítás).
Minden slide és convex transition ugyanannyi időbe telik.
Egy teljes sorozat ezekből a transformation-ökből egy schedule (ütemezés).
Egy schedule akkor legális, ha:
  minden pillanatban megmarad az összefüggés (connectivity),
  nincs ütközés (collision).

## Slide 12: Kapcsolódás megőrzése (connectivity preservation)
A szerzők bevezetnek egy fontos fogalmat: „connected backbone” — azaz a konfiguráció „hátrahagyott váza”, ami mindig összefüggő marad.
Egy modulkészlet szabad (free), ha azok eltávolítása után a maradék konfiguráció még mindig érvényes.
A párhuzamos mozgás (C₁ → C₂) csak akkor legális, ha a mozgó modulok halmaza free.
Ha nem, akkor a mozgás megszakítja az összeköttetést – ez illegális.
Ez biztosítja, hogy a robotrendszer mindig egy darabban marad, nem esik szét különálló csoportokra.

## Slide 13: Ütközések típusai
Az algoritmus figyel a mozgások közti ütközésekre, ezek négy fajtába sorolhatók:
(i) Közös cél: két modul ugyanabba a cellába menne → ütközés. Vagy ha helyet cserélnének (swap) – ez is tiltott.
(ii) Közös átmeneti cella: két convex transition áthalad ugyanazon közbenső cellán.
(iii) Ortogonális kereszt: két slide úgy mozog, hogy az egyik épp belép abba a cellába, amit a másik elhagy → keresztezés.
(iv) Slide + convex ütközés: a slide célcellája éppen az, ahonnan a convex transition indul, és a két mozgás merőleges irányban történik.

## Slide 14: Makespan , In-place ütemezés
A makespan = hány „lépésből” (transformationből) áll az egész átalakulás.
Cél: minél kisebb makespan.
B₁ = a kezdőkonfiguráció (C₁) határoló téglalapja
B₂ = a célkonfiguráció (C₂) határoló téglalapja
Ezek közös bal-alsó sarkot osztanak meg (hogy könnyebb legyen az összehasonlítás).
Egy ütemezés in-place, ha az átmeneti konfigurációk nem nyúlnak ki B₁ ∪ B₂ területéből egynél több modulnyival.

## Slide 15: Extended bounding box (B′), Weakly in-place
A technikai számítások miatt a szerzők egy kibővített bounding boxot használnak:
  a doboz méretei 3-mal oszthatók,
  és van 3 egységnyi üres oszlop a jobb szélen,
  így minden mozgás matematikailag egyszerűbben kezelhető.
Egy ütemezés weakly in-place, ha az átmeneti állapotok csak egy kis, konstans mértékben (néhány cellányival) lépnek ki a kibővített B₁′ ∪ B₂′ területéből.

## Slide 16: A worst-case optimal algorithm
Fő állítás: Bármely két konfiguráció (C₁, C₂) esetén van egy feasible, weakly in-place algoritmus, amely O(P₁ + P₂) transzformációval átalakít C₁-ből C₂-be, ahol P₁ és P₂ a konfigurációk bounding boxainak kerületei. Ez az eredmény worst-case optimális is – nem lehet általánosan gyorsabb algoritmust készíteni (Lemma 5).
Algoritmus felépítése – 4 fázisban:
  Gyűjtés (Gathering): ≈ O(P₁) modul kiválasztása előkészítés céljából
  Sweep-line struktúra építése: irányított szerkezet kialakítása
  Átalakítás hisztogrammá: a konfiguráció rendezése xy-monotone hisztogrammá
  Hisztogram → célhisztogram → visszaalakítás: az elrendezés átalakítása, majd fordított fázisok alkalmazása
Lényeg: ez az algoritmus biztosítja, hogy a párhuzamos újrakonfiguráció ne csak lehetséges legyen, hanem optimálisan gyors (O(P)) és kivitelezhető legyen gyakorlatban is (weakly in-place)

## Slide 17: Algoritmus felépítése – 4 fázis

## Slide 18: Phase (I): Gathering squares – A modulok összegyűjtése
A cél: ➤ A szétszórtan elhelyezkedő modulok (négyzetek) összegyűjtése egy összefüggő szerkezetbe.
Az algoritmus a konfiguráció egy fa-szerű részstruktúráját, a skeleton-t (vázszerkezet) használja vezérlésként.
A skeleton működik „gerincként”:
  Köré szerveződnek a mozgások.
  Biztosítja a kapcsolatot és az ütközésmentességet.
Az így létrejövő “vastagított” rész (thick subskeleton) ➤ könnyebben mozgatható és formálható, előkészítve a következő fázist (Phase II: sweep line kialakítása).
Összefoglalva: A fázis célja, hogy a konfigurációt összesűrítse és strukturálja, miközben a kapcsolatok megmaradnak.

## Slide 19: A “skeleton” – a vázszerkezet lényege
A skeleton egy összefüggő részkonfiguráció egy adott konfiguráción belül ():
  Minden modul a skeletonban van, vagy szomszédos vele (C ⊂ N[S]).
  Csak rövid (max. 4 hosszúságú), egymástól független ciklusokat tartalmaz.
A szerkezet fa-szerű, max. 4 fokú kapcsolatokkal (max-degree 4).
Funkció
A skeleton irányt ad a modulok mozgásának.
Megőrzi az összefüggést a reconfiguráció közben.
Minden nem-skeleton modulhoz hozzárendelünk egy „támogató modult” a skeletonban.
Így a mozgás hierarchikusan és biztonságosan szervezhető.
💡 Analógia: A skeleton olyan, mint egy fa törzse és ágai, amelyek köré a levelek (modulok) rendeződnek.

## Slide 20: Hogyan épül fel a skeleton (algoritmusvázlat)
1. Kezdeti kiválasztás
Minden modult, amely:
  Páros x-koordinátájú, → a skeletonhoz adunk.
  Páratlan x-koordinátájú, de nincs keleti vagy nyugati szomszédja, → szintén bekerül.
2. Összefüggés biztosítása
További modulokat adunk hozzá, hogy a skeleton összefüggő legyen.
3. Ciklusok megszüntetése
Ha nagy ciklusok maradnak, azokat:
  Eltávolítjuk, vagy
  Kicseréljük más, szomszédos modulokra.
Az eredmény: egy fa-szerű, max. fokszám 4-es szerkezet.

## Slide 21: Az exoskeleton létrehozása
Cél: A „skeleton” (vázszerkezet) egy részének megvastagítása → exoskeleton létrehozása
  Ez stabil, összefüggő alapot ad a további átalakításokhoz.
  Az exoskeleton a mozgás rugalmasságát és a kapcsolatok biztonságát egyszerre biztosítja.
Fő ötlet:
A skeleton egy részfáját választjuk (|Sₕ| ∈ O(P)).
Ezt fokozatosan kitöltjük a környező cellákkal („thickening”).
Az így létrejövő exoskeleton egyszerre rugalmas és összefüggő.
Intuíció: A vázszerkezetet „beburkoljuk” egy stabil külső héjjal – mint egy páncél, amely megvédi, de közben mozogni is engedi.

## Slide 22: Az exoskeleton felépítése
Fő komponensek:
Core (mag): a skeleton szerkezete (nem minden cella foglalt).
Shell (héj): a core körül teljesen kitöltött sejtek – ez tartja össze az exoskeletont.
Tail modulok: a levelekhez kapcsolódó mozgékony modulok, amelyek segítik a terjeszkedést.
Root (gyökér): a központi referenciapont, amelyről a szerkezet épül.
Tulajdonságok (definíció):
Az exoskeleton minden eleme a core környezetében van.
A gyökér és levelek mindig foglalt cellák.
A shell teljesen kitöltött (ez biztosítja az összefüggést).
Az üres cellák mélysége mindig 4-nek a többszöröse.
Lényeg: Az exoskeleton belül üres, kívül szilárd → így biztonságosan mozgatható és fokozatosan átalakítható anélkül, hogy szétesne a struktúra.

## Slide 23: Phase (IV): Histograms of meta-modules
Általános átalakítás két különböző konfiguráció között
III. fázis végére a modulok szabályos, x-monoton hisztogram alakban állnak
  Meta-modulok alkotják az oszlopokat
  Keleti oldalról „üres”
  Szabályos, rácsos struktúra
Meta-modul:
  3x3-as vagy O-alakú blokkok
  Önmagukban jól mozgathatók és mindig megtartják a konnektivitást
  Blokk szintű kezelés  biztosítja a linearitást + gyorsabb

## Slide 24: Fogalmak
Skálázott konfiguráció (Scale):
  Meta-modulok építik fel, amik diszjunktak (nem fedik egymást)
  Minden meta-modul középpontja illeszkedik egy 3x3-as rácsra
  Összes meta-modul középpontja ugyanarra a rácsra esik
Hisztogram konfiguráció:
  Van egy alap (base), ami egy egyenes sor modul (pl. vízszintesen végig)
  Ehhez az alaphoz merőlegesen kapcsolódnak oszlopok (bars), vagyis egyenes modul-sorok, amelyek az alapból "felfelé" vagy "lefelé" indulnak.

## Slide 25: Histogram → xy-monoton histogram
Histogram: alapvonalból és merőleges rudakból áll
XY-mondoton hisztogram: két hisztogram találkozik egy közös sarokpontban
Algoritmus biztosítja hogy a sweep után kapott hisztogrammot skálázza meta-modulokra (mindig 3-al osztható koordinátákhoz illesztve)
Bármely két xy-monoton hisztogram összeköthető
  Lineáris számú lépéssel lehet mozogni a kettő között
  a modulok sosem lépik túl az eredeti két konfiguráció határoló dobozainak unióját

## Slide 26: Az algoritmus utolsó fázisa
A teljes algoritmus komplexitása , ahol a két konfiguráció kerületének hossza
A IV. fázis lényege:
  Standardizálás: a sweep után kapott alakzatot szabályos, meta-modulokra osztott hisztogramba alakítja az algoritmus
  Monotonizálás: ezt xy-monoton hisztogramba transzformálja
  Átkötés: mivel bármelyik két xy-monoton hisztogram könnyen egymásba alakítható, így ez adja az általános átalakítási stratégiát
Tehát: minden bonyolult alakzatot átalakít egy sztenderd hisztogramba, majd ebből tetszőleges másik hisztogramon keresztül bármilyen célalakzatot elő tud állítani

## Slide 27: Következtetés és továbbfejlesztési lehetőségek
Eredmények:
  Worst-case optimális algoritmus
  Új eredmények a sliding squares modellhez, kihasználva a párhuzamos robotmozgást
  Bizonyítva: Az elért felsőkorátok asszimptotikusan nem javíthatók
Kutatási lehetőség:
  3D térben alkalmazni az algoritmust
  Hatékony döntés: létezik-e 1-makespan ütemezés?
    Modulok „sorbarendezése” xy-monotone konfigurációban O(P) lépés alatt
  Ütemezés megtalálása O(d) makespannel, ahol d a max. távolság
Notes: aszimptotikusan nem javítható: a leírt módszer által elért felső korlát és a bizonyított alsó korlát ugyanabba a nagyságrendbe esik
a probléma legrosszabb esetben ennyire nehéz, és nincs olyan algoritmus, ami minden esetre lényegesen gyorsabb lehetne