## Slide 1: Sliding Squares in Parallel
KÉSZÍTETTE:
GERGELYI LAURA BOGLÁRKA, SZÁSZ KRISTÓF RÓBERT, KISS MARCELL

## Slide 2: Moduláris robotok újrakonfigurálása algoritmikusan

## Slide 3: Korábbi kutatások, eredmények
Cél: a mozgások számának minimalizálása
Reconfigurációk:
  O(n²) mozgással, vagy
  O(nP) mozgással (P = bounding box kerülete)
Hátrány: teljesen szekvenciális (egyszerre csak egy modul mozog)

## Slide 4: A kihívás
A gyakorlati robotrendszerek párhuzamosan is tudnak mozogni. Ezért a cél:
időoptimalizált (makespan-optimal) megoldások kidolgozása,
ahol több modul egyszerre mozoghat, de még mindig ütközésmentesen és kapcsolódva.
A szerzők tehát azt vizsgálják, hogyan lehet a párhuzamos mozgást kihasználni, hogy sokkal gyorsabban történjen a teljes átrendezés.

## Slide 5: Mozgásformák a „Sliding Squares” rendszerben
A szerzők kétféle mozgást engednek meg a modellben:
Slide move – amikor egy négyzet elcsúszik az egyik szomszédos, üres rácscellába (például jobbra, balra, fel vagy le).
Convex move – amikor egy négyzet sarok mentén fordul át (átlép a diagonális cellába), de csak akkor, ha ez nem bontja meg a kapcsolódást.
Ezek a mozgások láncolhatók (chained): vagyis több ilyen lépés egymás után hajtható végre, akár több modullal párhuzamosan, ha nem ütköznek.

## Slide 6: Elméleti eredmények
Címkézetlen (unlabeled) eset:
  Már a makespan = 1 ütemezés eldöntése is NP-teljes
Címkézett (labeled) eset:
  makespan = 1 → polinomiális időben megoldható
  makespan = 2 → NP-teljes
Az új algoritmus áttörést jelent, mert a szekvenciális módszerektől elmozdul a párhuzamos, optimalizált reconfiguráció felé, amely elméletileg optimális és gyakorlatban is megvalósítható.

## Slide 7: Modell definíciója, a mozgások szabályai, és az ütközések típusai

## Slide 8: A kutatás alapja: a rácsmodell (grid model)
A robotok (vagy modulok) négyzet alakú egységek, amelyek az egész számok koordinátáival definiált rácson (integer grid) helyezkednek el.
Minden cella (négyzet) egyetlen modult tartalmazhat.
Egy cellát a koordinátái azonosítanak: x(u), y(u).
A rács irányai:
  (1, 0) → kelet,
  (0, 1) → észak,
  a negatív irányok pedig nyugat és dél.
Ez azért fontos, mert az algoritmus ezekre a diszkrét koordinátákra építve írja le a mozgásokat.

## Slide 9: Szomszédság és kapcsolódás
A modulok közötti kapcsolatokat szomszédsági viszonyokkal írják le:
Edge-adjacent (élszomszédos): két cella közös élt oszt meg.
Vertex-adjacent (csúcsszomszédos): csak a sarkuk ér össze → „diagonálisan szomszédos”.
A konfiguráció (C) az összes elfoglalt cella halmaza. Egy konfiguráció érvényes (valid), ha a cellák élszomszédos gráfja összefüggő (vagyis minden modul közvetve össze van kapcsolva).
Minden konfigurációhoz tartozik egy legkisebb téglalap (bounding box), amely az összes modult lefedi, és ennek a kerülete P – ez a későbbi makespan számítás alapja.

## Slide 10: A mozgás típusai
A modulok kétféle mozdulatot hajthatnak végre, mindig rácspontosan és ütközésmentesen:
Slide (csúszás):
  A modul egy élszomszédos cellába csúszik,
  csak akkor, ha az út mentén végig foglalt cellák vannak (vagyis a modul egy „fal mentén” csúszik).
Convex transition (konvex átmenet):
  A modul átlép egy sarok mentén egy szomszédos cellába,
  csak akkor lehetséges, ha a célcella és az átmeneti cella üres.
Példa: Egy modul elmozdulhat keletre, ha mellette lévő cellák folyamatosan foglaltak, vagy „átugorhat” egy üres sarok mentén.

## Slide 11: Párhuzamos mozgás – „transformation”
Ha több modul egyszerre hajt végre mozgást, az egy transformation (átalakítás).
Minden slide és convex transition ugyanannyi időbe telik.
Egy teljes sorozat ezekből a transformation-ökből egy schedule (ütemezés).
Egy schedule akkor legális, ha:
  minden pillanatban megmarad az összefüggés (connectivity),
  nincs ütközés (collision).

## Slide 12: Kapcsolódás megőrzése (connectivity preservation)
A szerzők bevezetnek egy fontos fogalmat: „connected backbone” — azaz a konfiguráció „hátrahagyott váza”, ami mindig összefüggő marad.
Egy modulkészlet szabad (free), ha azok eltávolítása után a maradék konfiguráció még mindig érvényes.
A párhuzamos mozgás (C₁ → C₂) csak akkor legális, ha a mozgó modulok halmaza free.
Ha nem, akkor a mozgás megszakítja az összeköttetést – ez illegális.
Ez biztosítja, hogy a robotrendszer mindig egy darabban marad, nem esik szét különálló csoportokra.

## Slide 13: Ütközések típusai
Az algoritmus figyel a mozgások közti ütközésekre, ezek négy fajtába sorolhatók:
(i) Közös cél: két modul ugyanabba a cellába menne → ütközés. Vagy ha helyet cserélnének (swap) – ez is tiltott.
(ii) Közös átmeneti cella: két convex transition áthalad ugyanazon közbenső cellán.
(iii) Ortogonális kereszt: két slide úgy mozog, hogy az egyik épp belép abba a cellába, amit a másik elhagy → keresztezés.
(iv) Slide + convex ütközés: a slide célcellája éppen az, ahonnan a convex transition indul, és a két mozgás merőleges irányban történik.

## Slide 14: Makespan , In-place ütemezés
A makespan = hány „lépésből” (transformationből) áll az egész átalakulás.
Cél: minél kisebb makespan.
B₁ = a kezdőkonfiguráció (C₁) határoló téglalapja
B₂ = a célkonfiguráció (C₂) határoló téglalapja
Ezek közös bal-alsó sarkot osztanak meg (hogy könnyebb legyen az összehasonlítás).
Egy ütemezés in-place, ha az átmeneti konfigurációk nem nyúlnak ki B₁ ∪ B₂ területéből egynél több modulnyival.

## Slide 15: Extended bounding box (B′), Weakly in-place
A technikai számítások miatt a szerzők egy kibővített bounding boxot használnak:
  a doboz méretei 3-mal oszthatók,
  és van 3 egységnyi üres oszlop a jobb szélen,
  így minden mozgás matematikailag egyszerűbben kezelhető.
Egy ütemezés weakly in-place, ha az átmeneti állapotok csak egy kis, konstans mértékben (néhány cellányival) lépnek ki a kibővített B₁′ ∪ B₂′ területéből.

## Slide 16: A worst-case optimal algorithm
Fő állítás: Bármely két konfiguráció (C₁, C₂) esetén van egy feasible, weakly in-place algoritmus, amely O(P₁ + P₂) transzformációval átalakít C₁-ből C₂-be, ahol P₁ és P₂ a konfigurációk bounding boxainak kerületei. Ez az eredmény worst-case optimális is – nem lehet általánosan gyorsabb algoritmust készíteni (Lemma 5).
Algoritmus felépítése – 4 fázisban:
  Gyűjtés (Gathering): ≈ O(P₁) modul kiválasztása előkészítés céljából
  Sweep-line struktúra építése: irányított szerkezet kialakítása
  Átalakítás hisztogrammá: a konfiguráció rendezése xy-monotone hisztogrammá
  Hisztogram → célhisztogram → visszaalakítás: az elrendezés átalakítása, majd fordított fázisok alkalmazása
Lényeg: ez az algoritmus biztosítja, hogy a párhuzamos újrakonfiguráció ne csak lehetséges legyen, hanem optimálisan gyors és kivitelezhető legyen gyakorlatban is (weakly in-place)

## Slide 17: Algoritmus felépítése – 4 fázis

## Slide 18: Phase (I): Gathering squares – A modulok összegyűjtése
A cél: ➤ A szétszórtan elhelyezkedő modulok (négyzetek) összegyűjtése egy összefüggő szerkezetbe.
Az algoritmus a konfiguráció egy fa-szerű részstruktúráját, a skeleton-t (vázszerkezet) használja vezérlésként.
A skeleton működik „gerincként”:
  Köré szerveződnek a mozgások.
  Biztosítja a kapcsolatot és az ütközésmentességet.
Az így létrejövő “vastagított” rész (thick subskeleton) ➤ könnyebben mozgatható és formálható, előkészítve a következő fázist (Phase II: sweep line kialakítása).
Összefoglalva: A fázis célja, hogy a konfigurációt összesűrítse és strukturálja, miközben a kapcsolatok megmaradnak.

## Slide 19: Skeleton létrehozása
Kulcsötlet: A bonyolult konfigurációt (C) egyszerű, stabil „vázszerkezetté” (skeleton, S) alakítjuk. Ez a váz adja a további átalakítás alapját.
Fő lépések:
A konfigurációból kiválasztjuk azokat a modulokat, amelyek
  páros x-koordinátán vannak, vagy
  páratlan x-koordinátán, de nincs keleti/nyugati szomszédjuk.
Ezekből lesz az elsődleges skeleton.
A skeleton-t összekapcsoljuk, és eltávolítjuk a túl nagy ciklusokat (max 4-es ciklus marad).

## Slide 21: Az exoskeleton létrehozása
Cél: A skeleton-t stabil, részben üres, „mozogni képes” vázzá (exoskeleton) alakítani.
Lényeg:
Az exoskeleton három részből áll:
  Core: belső, részben üres fa (mozgatásra előkészítve)
  Shell: külső réteg (mindig tele, biztosítja a kapcsolódást)
  Tail: mozgó „szemcsék”, amelyek segítenek a bővítésben
Tulajdonságok:
A gyökér és a levelek mindig tele.
A mag (core) üres pozícióinak mélysége 4 többszöröse → biztonságos mozgás.
Az egész szerkezet „lélegezhető”: tágítható és mozgatható lokálisan.

## Slide 23: Inchworm-Push és Pull (az exoskeleton mozgatása)
Cél: A váz (skeleton/exoskeleton) „lépegetve” tölti fel az üres helyeket, miközben megőrzi a kapcsolódást.
Két kulcsművelet:
Inchworm-Push: A modulok előretolják a szerkezetet (kitöltik az üres cellákat). – Ha az elemek egy egyenesben vannak → egyszerű tolás. – Ha „kanyarban” vannak → körültekintő mozgás (max 1 ütközés). – Eredmény: az üres helyek előre, a mag hátra tolódik.
Inchworm-Pull: A szerkezet „húzza magát” előre, miközben az üres cellák fokozatosan lejjebb vándorolnak (5 szakaszban). – Több modul mozog párhuzamosan. – A shell garantálja, hogy a szerkezet sosem szakad szét.

## Slide 24: Phase (II): Scaffolding - sweep line struktúra kialakítása
Előfeltétel:
  Kialakult egy megfelelően nagy exoskeleton (Xh).
A cél:
  T alakú exoskeletont hozunk létre, hogy az extended bounding box jobb szélét tartalmazza. A harmadik fázisban ezt a ‘T’-t fogjuk sweep line-ként használni.

## Slide 25: Scaffolding kialakítása
1. lépés:
  Xh-t kompakttá kell alakítani
  Nem maradhatnak a magjában hézagok
2. lépés:
  Megkeressük a core egyik jobb szélső node-ját (c).
  ‘Kinövesztünk’ egy vízszintes ‘kart’ jobbra, amíg nem tududnk egy 3x3-mas négyzetet leétrehozni a bounding boxon kívül.
3. lépés:
  Ezt a 3x3-mas négyzetet felfelé és lefelé is növesszük meg a bounding box határáig
Ezeket a lépéseket a leírt ‘inchworm-push’ és ‘inchworm-pull’ módszerekkel hajtjuk végre úgy, hogy c-t vesszük az exoskeleton gyökerének (Xc).
Figyelni kell, hogy Xc továbbra is kapcsolatban maradjon az eredeti exoskeletonnal (Xh), és így a konfiguráció többi részével.

## Slide 26: Phase (III): Hisztogrammá alakítás
Előfeltétel:
  Kialakult az előző lépés után a scaffolding a bounding box jobb szélén.
A cél:
  Meta-modulok létrehozása.
  Kisebb node csoportokat hozunk létre, amik összedolgozva lehetővé teszik az effektív weakly-in-place rendezést.

## Slide 27: Meta-modulok
A meta-modulok egy 3x3-mas területen elhelyezkedő, legalább 8 node-ot tartalmazó konfigurációk.
Két fajtájuk:
  Tiszta (Clean) meta-modul:
    8 node, O alakban, középen lyukkal.
  Szilárd (Solid) meta-modul:
    teljesen kitöltött 3x3-mas rács.
A meta-modulok építéséhez az előző lépésben létrehozott skeletont használjuk fel.

## Slide 28: Sweep line
Egy konfiguráció (C) részhalmaza (l) akkor sweep line, ha van benne h diszjunkt meta-modul, amik középpontjának x koordinátája megegyezik, és kitöltik a bounding box magasságát.
Keleti és nyugati sáv (East-west strip):
  A képeken szaggatott vonalakkal elválasztott területek a sávok.
  Egy meta modulnak van keleti és nyugati sávja, tőle jobbra és balra.

## Slide 29: Sweep line
A sweep line tiszta (clean), ha minden benne lévő modul:
  Tiszta
VAGY
  Tele van a nyugati sávja
Hasonlóan a sweep line szilárd (solid), ha minden benne lévő modul szilárd.
A sweep line szeparátor ha a keleti sávok:
  Nem tartalmaznak modulokat, csak ha a nyugati sávjuk tele van.
VAGY
  Moduljai x-minimális cellákban vannak (teljesen balra rátolva a sweep line-ra).

## Slide 30: A sweep line használata
A sweep line-t az előző lépésben létrehozott ‘T alakú’ exoskeletonból hozzuk létre a bounding box jobb szélén O(1) (claim 13) transzformáció során.
Mivel szélen van (nincs tőle jobbra semmi) ezért szeparátor vonal.
Cél:
  Úgy eltolni a sweep line-t jobbról balra, hogy megtartsuk a szeparátor tulajdonságát.
  Ezzel hisztogram szerű konfigurációt hozunk létre a bounding box bal oldalán a lépés végén.
Két lépés a mozgáshoz:
  Haladás (advancement)
  Tisztítás (cleaning)
Párhuzamosítás:
  A meta modulokat a sweep line-ban felosztjuk vezető (leading) és sereghajtó (trailing) modulokra
  Felváltva követik egymást a sweep line-ban.
  Egyszerre csak az egyik csoport mozog egy transzformációban.

## Slide 31: A sweep line használata
A sweep line-t az előző lépésben létrehozott ‘T alakú’ exoskeletonból hozzuk létre a bounding box jobb szélén O(1) (claim 13) transzformáció során.
Mivel szélen van (nincs tőle jobbra semmi) ezért szeparátor vonal.
Cél:
  Úgy eltolni a sweep line-t jobbról balra, hogy megtartsuk a szeparátor tulajdonságát.
  Ezzel hisztogram szerű konfigurációt hozunk létre a bounding box bal oldalán a lépés végén.
Két lépés a mozgáshoz:
  Haladás (advancement)
  Tisztítás (cleaning)
Párhuzamosítás:
  A meta modulokat a sweep line-ban felosztjuk vezető (leading) és sereghajtó (trailing) modulokra
  Felváltva követik egymást a sweep line-ban.
  Egyszerre csak az egyik csoport mozog egy transzformációban.

## Slide 32: Phase (IV): Histograms of meta-modules
Általános átalakítás két különböző konfiguráció között
III. fázis végére a modulok szabályos, x-monoton hisztogram alakban állnak
  Meta-modulok alkotják az oszlopokat
  Keleti oldalról „üres”
  Szabályos, rácsos struktúra
Meta-modul:
  3x3-as vagy O-alakú blokkok
  Önmagukban jól mozgathatók és mindig megtartják a konnektivitást
  Blokk szintű kezelés 🡪 biztosítja a linearitást + gyorsabb

## Slide 33: Fogalmak
Skálázott konfiguráció (Scale):
  Meta-modulok építik fel, amik diszjunktak (nem fedik egymást)
  Minden meta-modul középpontja illeszkedik egy 3x3-as rácsra
  Összes meta-modul középpontja ugyanarra a rácsra esik
Hisztogram konfiguráció:
  Van egy alap (base), ami egy egyenes sor modul (pl. vízszintesen végig)
  Ehhez az alaphoz merőlegesen kapcsolódnak oszlopok (bars), vagyis egyenes modul-sorok, amelyek az alapból "felfelé" vagy "lefelé" indulnak.

## Slide 34: Histogram → xy-monoton histogram
Histogram: alapvonalból és merőleges rudakból áll
XY-mondoton hisztogram: két hisztogram találkozik egy közös sarokpontban
Algoritmus biztosítja hogy a sweep után kapott hisztogrammot skálázza meta-modulokra (mindig 3-al osztható koordinátákhoz illesztve)
Bármely két xy-monoton hisztogram összeköthető
  Lineáris számú lépéssel lehet mozogni a kettő között
  a modulok sosem lépik túl az eredeti két konfiguráció határoló dobozainak unióját

## Slide 35: Az algoritmus utolsó fázisa

## Slide 36: Következtetés és továbbfejlesztési lehetőségek
Eredmények:
  Worst-case optimális algoritmus
  Új eredmények a sliding squares modellhez, kihasználva a párhuzamos robotmozgást
  Bizonyítva: Az elért felsőkorátok asszimptotikusan nem javíthatók
Kutatási lehetőség:
  3D térben alkalmazni az algoritmust
  Hatékony döntés: létezik-e 1-makespan ütemezés?
    Modulok „sorbarendezése” xy-monotone konfigurációban O(P) lépés alatt
  Ütemezés megtalálása O(d) makespannel, ahol d a max. távolság
Notes: aszimptotikusan nem javítható: a leírt módszer által elért felső korlát és a bizonyított alsó korlát ugyanabba a nagyságrendbe esik
a probléma legrosszabb esetben ennyire nehéz, és nincs olyan algoritmus, ami minden esetre lényegesen gyorsabb lehetne